ODDÍL 1: Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku

1.1	Identifikátor látky nebo přípravku

Obchodní název: DAPMON

Název podle 67/548/EHS:

Další názvy:

Registrační číslo:

1.2	Použití látky nebo přípravku

DAPMON se používá jako povrchová trhavina osobami s příslušně místní odbornou způsobilostí.

DAPMON se nesmí používat pro jiné účely, než je stanoveno příslušnou provozní dokumentací.

1.3	Identifikace společnosti nebo podniku

STV GROUP a.s.

Žitná 45, 110 00 Praha 1, Česká republika

IČO: 26181134, DIČ: CZ26181134

http://www.stvgroup.cz, E-mail: stv@stvgroup.cz

tel.: +420 274 012 201, fax: +420 296 220 300

Osoba zodpovědná za BL: Ing. Michal Zapletal, tel.: +420 724 036 696, E-mail: zapletal@stvgroup.cz

1.4	Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na bojišti 1, 128 08 Praha 2

tel. Pro ČR (24 hod denně): 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1	Klasifikace látky nebo směsi

Směs je klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení 1272/2008/ES i směrnice 1999/45/ES. Plný text všech klasifikací a R-vět je uveden v oddíle 16.

2.1.1	Podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Expl. 1.1

2.1.2	Podle směrnice Rady 67/548/EHS

E; R2

2.1.3	Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky, účinky na lidské zdraví a na životní prostředí směsi:

Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu.

2.2	Prvky označení

H201

Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu

P210, P250, P280 P370+P380, P372, P373 P401 P501

P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy! – Zákaz kouření. P 250 Nevystavujte obrušování/nárazům/…/tření! P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít! P370+P380 V případě požáru: Vykliďte prostor! P372 Nebezpečí výbuchu v případě požáru. P373 Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám! P401 Skladujte v souladu s předpisy o výbušninách! P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s předpisy o výbušninách!

Signální slovo: Nebezpečí.

2.3	Klasifikace PBT nebo vPvB

Směs ani její složky nejsou klasifikovány jako PBT nebo vPvB a nejsou k datu vyhotovení bezpečnostního listu vedeny na kandidátské listině pro přílohu XIV nařízení REACH.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1	Látky, složení a klasifikace

Látka			Obsah		Číslo		Číslo		Číslo

(název)			(%)		CAS		ES		registrační

dusičnan amonný		min. 93		6484-52-2	229-347-8	-

motorová nafta		min. 4		68334-30-5	269-822-7	01-2119484664-27-xxxx

3.2	Chemická charakteristika

NH4NO3

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1	Popis první pomoci

4.1.1	Pokyny podle cest expozice

- Všeobecné pokyny

Ve všech případech zajistit postiženému tělesný a duševní klid a zabránit prochlazení. V případě pochybností, nebo pokud symptomy přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc, při zasažení očí vždy. Postiženému v bezvědomí nikdy nic nepodávat. Dbejte osobní bezpečnosti při záchranných pracích.

- Při vdechnutí

Nedá se vdechnout

- Při styku s kůží

Při styku s kůží zasažené místo umýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

- Při styku s okem

Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jde-li to snadno. Vyhledat odbornou lékařskou pomoc.

- Při požití

Při požití přípravku vypláchnout ústa čistou vodou, dát vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení a vyhledat lékaře.

4.2	Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Podráždění zasažených oblastí.

4.3	Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Lékařskou pomoc vždy zajistit při požití a zasažení očí.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1	Hasiva

Vodná hasiva: Voda

Nevhodná hasiva: CO2

5.2	Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Pokud je látka již zasažena požárem nebo požár se k ní přibližuje, ihned evakuujte prostory a nepokoušejte se hasit, akutní nebezpečí výbuchu. Výbušnina se silným destrukčním účinkem na okolí. Při hoření většího množství může dojít k deflagraci. Při hoření vznikají toxické a dráždivé plyny.

5.3	Pokyny pro hasiče

Použijte samostatný dýchací přístroj, protichemický ochranný oděv.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1	Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Nepřipustit volný pohyb osob v místě úniku. Odstranit možné zdroje iniciace a tepelného působení (otevřený oheň, elektrické jiskry apod.). Zabránit přímému styku s látkou bez předepsaných ochranných pomůcek. Místnosti dobře větrat. Další ochranná opatření – viz oddíl 7.

6.2	Opatření na ochranu životního prostředí

Zabránit dalšímu úniku produktu. Zamezit úniku do vodních toků, půdy a kanalizace. Pokud tomu nelze zabránit, informovat okamžitě příslušné úřady (policii a hasiče).

6.3	Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Uniklou látku mechanicky sebrat a shromáždit do označených uzavíratelných nádob a zlikvidovat podle oddílu 13. Nemíchat s jiným odpadem! Použijte nejiskřivé nářadí.

Je-li poškozen obal, přemístěte obsah do obalu nového, nepoškozeného a řádně znovu označte.

6.4	Odkaz na jiné oddíly

Nevyužito. Odkazy uvedeny v textu.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1	Opatření pro bezpečné zacházení

Používat osobní ochranné pomůcky (viz oddíl 8). Dostatečná ventilace. Zacházet v souladu s předpisy pro výbušniny. Nepracovat s otevřeným ohněm, s rozpálenými předměty, nekouřit, nejíst, nepít. Při manipulaci s výrobkem (zvedání, přenášení, otevírání obalů) a při dopravě je nutné dbát co největší opatrnosti, zabránit nárazům, tření a zahřívání. Používejte pouze nejiskřivé nářadí. Zajistit pitnou vodu pro poskytnutí první pomoci. Při znečištění zajistit vyčištění ochranných pomůcek před další prací. Zařízení do výbušného prostředí, opatření proti elektrostatickému náboji (zemnění).

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před vstupem do prostor odpočinku nebo stravování odložte znečištěné ochranné pomůcky. Po práci se umyjte pečlivě teplou vodou a mýdlem, osprchujte se. Použijte ochranný krém.

7.2	Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladovat v původních, těsně uzavřených obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě. Skladovat pouze ve skladech určených pro skladování výbušnin a za podmínek stanovených podle vyhlášky č. 99/1995 Sb.

7.3	Specifické konečné/specifická konečná použití

Výbušnina.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné pomůcky

8.1	Kontrolní parametry

8.1.1 Expoziční limity podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění:

ledek amonný:

PELC:  10 mg/m3               NPK-P: nestanoven

8.1.2 Sledovací postupy

Zajistit sledování koncentrace na pracovišti dle ustanovení přílohy č. 3 nařízení vlády 361/2007 Sb. a plnit povinnosti v něm obsažené.

8.1.3 Biologické limitní hodnoty

Nejsou stanoveny ani v ČR, ani v EU.

8.1.4 Hodnoty DNEL a PNEC:

Nejsou k dispozici.

8.2	Omezování expozice

8.2.1 Omezování expozice pracovníků

Ventilace, odsávání par a prachu u zdroje. Uvedené osobní ochranné pracovní prostředky musí vyhovovat směrnici 89/686/EHS a nařízení vlády ČR č. 21/2003 Sb. Jejich rozsah je povinen stanovit uživatel látky/přípravku dle ustanovení zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a nařízení vlády 495/2001 Sb. dle situace na pracovišti.

8.2.2 Ochranná opatření a osobní ochranné pomůcky

Ochrana dýchacích cest: 	při překročení PEL ochranná masky s filtrem proti prachu

Ochrana rukou:		chemicky odolné rukavice (gumové)

Ochrana očí a obličeje:	těsné ochranné brýle při možnosti rozprachu

Ochrana kůže:		ochranný oděv bez umělých vláken s nehořlavou úpravou, ochranná antistatická obuv, bavlněná čepice

Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci se umýt pečlivě teplou vodou a mýdlem a osprchovat se. Použít ochranný krém.

8.2.3 Omezování expozice životního prostředí

Zabránit úniku směsi do složek životního prostředí. Dodržet emisní limity.

ODDLÍ 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1	Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství (při 20 °C):		tuhá látka

Barva: 				světle žlutá

Zápach (vůně): 			ne

Prahová hodnota zápachu:		nestanoveno

pH (při 20 °C):			nestanoveno

Bod tání/bod tuhnutí:		nerelevantní

Bod varu (počátek a rozmezí):	nerelevantní

Bod vzplanutí:			nerelevantní

Rychlost odpařování:		nerelevantní

Hořlavost (pevné směsi, plyny):	hořlavý - výbušnina

Meze výbušnosti 	dolní:		nestanoveno

Horní:	 	nestanoveno

Tlak páry:			nestanoveno

Hustota páry: 			nestanoveno

Relativní hustota:			0,65 ÷ 0,85 g.cm-3

Rozpustnost ve vodě (při 20 °C) :	nestanoveno

Rozpustnost v jiných rozpouštědlech:	nestanoveno

Rozdělovací koef. n-oktanol/voda:	nestanoveno

Teplota samovznícení:		nestanoveno

Teplota rozkladu:			2 281 °C výbušný rozklad

Viskozita:				nerelevantní

Výbušné vlastnosti:			výbušnina, Expl. 1.1

Oxidační vlastnosti:		nestanoveno

9.2	Další informace

Citlivost k nárazu:			min. 25 J

Citlivost k tření:			min. 100 N

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1	Reaktivita

Oxidující s běžnými kovy, dusičnany a chloristany.

Reaguje se zásadami a oxidy alkalických kovů.

10.2	Chemická stabilita

Za běžných podmínek stabilní cca 1 rok. Vlhkost nemá vliv na jeho stabilitu.

10.3	Možnost nebezpečných reakcí

Při přiměřené iniciaci teplem, nárazem, třením nebo jiskrou možnost výbuchu.

10.4	Podmínky, kterým je třeba zabránit

Zahřívání, zdroje zapálení, elektrostatický výboj, přímý sluneční svit, úder, tření.

10.5	Neslučitelné materiály

Silné oxidanty a zásady.

10.6	Nebezpečné produkty rozkladu

Oxidy uhlíku a dusíku.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1	Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita:

- LD50 orálně, potkan (mg.kg-1):		není k dispozici

- LD50 dermálně, potkan nebo králík (mg/kg):	není k dispozici

- LC50  inhalačně, potkan, pro prach (mg.l-1):	není k dispozici

Žíravost/dráždivost pro kůži:			na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Vážné poškození očí/podráždění očí:		na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Senzibilizace:				ne

Karcinogenita:				ne

Mutagenita:				ne

Toxicita pro reprodukci:			ne

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice:	na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice:	není k dispozici

Nebezpečnost při vdechnutí:					není klasifikován

Další informace:

Směs může mírné podráždění zasaženého místa.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1	Toxicita

- LC50 96 hod., ryby (mg.l-1):		data nejsou k dispozici

- EC50 48 hod., dafnie (mg.l-1):	data nejsou k dispozici

- IC50 72 hod. řasy (mg.l-1):		data nejsou k dispozici

12.2 Perzistence a rozložitelnost:	data nejsou k dispozici

12.3 Bioakumulační potenciál:	data nejsou k dispozici

12.4 Mobilita v půdě:		nestanoveno

12.5 Výsledek posouzení PBT a vPvB:	není k dispozici

12.6 Jiné nepříznivé účinky:

Nejsou známy.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.	Metody nakládání s odpady

Vhodné metody pro odstraňování směsi a znečištěného obalu:

Likvidovat výbuchem pouze na místě určeném pro likvidaci výbušnin v souladu s předpisy ČBÚ. Obal odstraňte spalováním (pouze na místě k tomu určeném) v souladu s přepisy ČBÚ. Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace nebo s jiným odpadem!

Za zatřídění odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu.

Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady:

Výbušný odpad!

Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady:

Odstranit speciálním postupem dle předpisů ČBÚ.

Právní předpisy o odpadech:

Směrnice 2008/98/ES

Zákon 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění

Vyhláška MŽP a MZd 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných odpadů, v platném znění

Vyhláška MŽP 381/2001 Sb., Katalog odpadů, v platném znění

Vyhláška MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1 Číslo UN:					0081

14.2 Název pro přepravu:

- ADR/RID					TRHAVINA typ A

- ostatní přeprava:				nepřepravuje se letecky

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:		1

14.4 Obalová skupina:				P116 a zvláštní ustanovení PP63 a PP66

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:		ne

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:

CV1

Následující operace jsou zakázány:

Nakládka a vykládka věcí na veřejném prostranství v zastavěném území bez zvláštního povolení příslušných orgánů;

Nakládka a vykládka věcí na veřejném prostranství mimo zastavěné území bez předchozího oznámení příslušným orgánům, pokud tyto operace nejsou nezbytné z důvodů bezpečnosti.

Pokud ložné operace z jakýchkoli důvodů musí být prováděny na veřejném prostranství, pak látky a předměty různých druhů musí být odděleny podle bezpečnostních značek.

CV2

Před nakládkou musí být ložný prostor vozidla nebo kontejneru řádně vyčištěn.

Použití ohně nebo otevřeného plamene ve vozidlech a kontejnerech přepravujících věci, v jejich blízkosti a během nakládky a vykládky těchto věcí je zakázáno.

CV3

Viz pododdíl 7.5.5.2. ADR

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC:	není k dispozici

14.8 Další údaje pro ADR/RID:

- klasifikační kód				1.1D

- bezpečnostní značka				Explosive 1.1D

- Kemlerův kód (číslo nebezpečnosti)		nepředepsán

- omezení pro tunely				B1000C

Další údaje pro IMDG:

-EmS						F-B, S-X

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1	Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí /specifické právní předpisy týkající se směsi

Nařízení EP a Rady č. 1907/2006/ES, REACH

Nařízení EP a Rady č  1272/2008/ES, CLP

Nařízení vl. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a přípravcích, v platném znění

Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb., o výbušninách, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška ČBÚ č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška ČBÚ č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška ČBÚ č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů

15.2	Posouzení chemické bezpečnosti

Není k dispozici.

ODDÍL 16: Další informace

16.1	Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize

Celková revize všech oddílů bezpečnostního listu dle nařízení 453/2010/ES a 1272/2008/ES.

16.2	Klíč nebo legenda ke zkratkám

E		výbušný

Expl. 1.1		výbušnina podtřídy 1.1

PEL		přípustný expoziční limit, dlouhodobý (8 hod)

CLP		nařízení č. 1272/2008/EC

REACH		nařízení č 1907/2006/EC

PBT		látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň

vPvB		látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulující se

16.3	Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat

Státní legislativa, normy EU, BL výrobce, ADRem 2013, odborná literatura. Dále použito databáze RTECS, bezpečnostní listy firem Fisher scientific, Across organics.

16.4	Seznam příslušných R-vět, standardních vět o nebezpečnosti, bezpečnostních vět a/nebo pokynů pro bezpečné zacházení

R2		Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení

R8		Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár.

R 36/37/38	Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

H201   	Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu.

P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy! – Zákaz kouření.

P 250 Nevystavujte obrušování/nárazům/…/tření!

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít!

P370+P380 V případě požáru: Vykliďte prostor!

P372 Nebezpečí výbuchu v případě požáru.

P373 Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám!

P401 Skladujte v souladu s předpisy o výbušninách!

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s předpisy o výbušninách!

16.5	Pokyny pro školení

Dle bezpečnostního listu. Zajistit pro zaměstnance bezpečnostní pravidla v souladu s ustanovením zákona 258/2000 Sb.

16.6	Další informace

Klasifikace dle údajů od výrobce. Klasifikace konvenční metodou.

Informace v tomto bezpečnostním listu je zpracována podle nejlepších dostupných znalostí. Je zpracována v dobré víře, ale bez záruky. Různé faktory mohou ovlivňovat vlastnosti v konkrétních podmínkách.  Je odpovědností uživatele produktu, aby posoudil správnost informací při konkrétní aplikaci.